## Slide 1
ТСР
Принципы подбора и адаптации

## Slide 2
01
03
02
Почему так важен правильный подбор ТСР для людей с нарушениями ОДА
Боль
Структурные изменения во всех органах и системах организма
Осложнения
Развитие вторичных осложнений со стороны опорно-двигательного аппарата и скелетно-мышечной мускулатуры
Зависимость
Хирургические вмешательства приводят к ещё большему обездвиживанию детей

## Slide 3
результат 05
результат 04
результат 03
результат 02
результат 01
Положительный эффект от правильного и своевременного подбора ТСР
01
Поддержание корректного скелетного выравнивания
02
Улучшение работы всех органов и систем организма (дыхание, глотание, пищеварение, сердечная деятельность)
03
Повышение функциональных способностей организма
05
Обеспечивает формирование и развитие корректных двигательных паттернов
04
Снижение скорости прогрессирования вторичных осложнений и деформаций

## Slide 4
Обеспечение стабильной базы
Формирование «памяти тела» в анатомически правильной позе
**Соблюдения правила
90-90-90 (туловище, бедра, голень)
Снижение действия патологических рефлексов на позу ребенка
Прерывание патологических двигательных паттернов
Увеличение объёма движения в суставах
Длительное пассивное растяжение мышц
Снижение воздействия силы тяжести
Создание условий для вербальной и невербальной коммуникации
*Jones M & Gray S (2005) Assistive technology: Positioning and Mobility. In SK Effgen (Ed) Meeting the Physical Therapy Needs of Children. Philadelphia: FA Davis Company.
**При физиологической возможности
Основные требования предъявляемые при подборе ТСР*

## Slide 5
Основные нозологические группы нуждающиеся в подборе ТСР
1
2
3
4
5
6
7
01
Детский церебральный паралич
02
Спинальная мышечная атрофия
03
Spina Bifida
04
Нервно-мышечные заболевания
05
Генетические заболевания
06
Последствия перенесенных травм
07
Последствия перенесенных нейро-инфекций

## Slide 6
1
3
4
2
5
GMFCS Уровень 1
GMFCS Уровень 2
GMFCS Уровень 3
GMFCS Уровень 4
GMFCS Уровень 5
Подбор ТСР для пациентов с ДЦП

## Slide 7
01
Классификация по нейросегментарному уровню поражения Sharrard- Bartonek (1999)
Подошвенное сгибание стопы
Ходьба с использованием ортезов голеностопного сустава.
Использование коляски только на длинные дистанции
Подошвенное сгибание (менее 3 баллов)
Сгибание в коленном суставе (3 балла)
Разгибание и/или отведение в тазобедренном суставе (2-3 балла)
Сгибание в тазобедренном суставе (4-5 баллов)
Сгибание в коленном суставе (менее 3 баллов)
Разгибание и отведение в тазобедренном суставе (1-2 балла)
Способность ходить не хуже сверстников
Ходьба в пределах дома с использованием ортезов и вспомогательных средств.
Использование коляски вне дома
Не функциональная ходьба. Ходьба дома с использованием вспомогательных средств.
Использование коляски дома и вне дома
Ходьба во время лечения, в школе и ограниченное время дома.
Использование коляски при передвижении
Отсутствие активного сгибания в коленном суставе.
Сгибание в тазобедренном суставе (менее 2 баллов)
Поднятие таза
(3-4 балла)
Отсутствие мышечной активности нижних конечностей.
Отсутствие способности приподнять таз над опорной поверхностью в горизонтальном положении
S 2
S 1 – L5
L4 – L3
L2 – L1
Грудной
Подбор ТСР для пациентов со
*Spina Bifida *Расщепление позвоночника, незаращение дужки позвонка

## Slide 8
*Спинальная мышечная атрофия (СМА; англ. spinal muscular atrophy, SMA)
Подбор ТСР у пациентов со *СМА
1
тип
2
тип
3
тип
Ранний дебют 0-6 мес.
Без терапии – низкий реабилитационный потенциал.
Самостоятельных навыков не имеют. С терапией есть дети сидящие и даже стоящие
Дебют 7-18 мес.
Самостоятельно сидят
Дебют старше 18 мес.
Ходят, но с компенсацией, и без терапии ходить перестают
Назначение ТСР с учетом двигательных нарушений
Обязательная рекомендация по назначению опоры для стояния «вертикализатор» и коляски активного типа
У всех типов высокая склонность к контрактурам, вне зависимости от терапии, так же всем показано использование НИВЛ, дыхательной гимнастики с мешком Амбу

## Slide 9
Основные принципы
подбора ТСР
1
3
4
2
5
Грамотность
Соответствие подбираемого изделия антропометрическим данным ребенка и его функциональному состоянию
Своевременность
У детей с 3-5 уровнем GMFCS позиционирование должно быть 24/7
Индивидуальность
Изделия должны быть подобранны по принципу онтогенетического развития ребенка
Удобство
Изделие не должно причинять боль и дискомфорт пользователю
Безопасность
Изделия должны отвечать всем требованиям безопасности

## Slide 10
Сроки подбора ТСР исходя из онтогенеза развития ребенка
Ходьба
Поза стоя
Поза сидя
Поза лежа
С рождения
Позиционирование в позе лежа начинается с момента рождения
6-8 месяцев
Позиционирование в позе сидя начинается с 6-8 мес. жизни ребенка
10-12 месяцев
Позиционирование в позе стоя с 10-12 мес. жизни ребенка
С 24 месяцев
Позиционирование при ходьбе начинается с 24 мес. жизни ребенка

## Slide 11
Измерения необходимые для организации правильной позы сидя
Ширина сидения ( ширина таза +2 см.)
Глубина сидения ( длина бедра -2 см.)
Высота подножки ( длина голени по задней поверхности)
Высота спинки ( расстояние от сидения до плеча, при подборе комнатной кресла-коляски)
Ширина грудных поддержек ( ширина груди + 2 см.)
Высота подлокотников ( Расстояние от сиденья до локтя)

## Slide 12
Измерения необходимые для организации позы стоя в заднемоторном вертикализаторе
Определение типоразмера ( рост)
Подбор стабильной опоры ( расстояние от стопы до плеча)
Высота грудных поддержек ( расстояние от стопы до подмышки)
Высота боковых тазобедренных поддержек( расстояние от стопы до ТБС)
Высота подколенных упоров ( расстояние от стопы до колена)

## Slide 13
Измерения необходимые для организации позы стоя в переднеопорном вертикализаторе
Определение типоразмера ( рост)
Подбор стабильной опоры ( расстояние от стопы до груди)
Высота грудных поддержек ( расстояние от стопы до подмышки)
Высота боковых тазобедренных поддержек( расстояние от стопы до ТБС)
Высота тазового упора, абдуктора ( расстояние от стопы до промежности)
Высота подколенных упоров ( расстояние от стопы до колена)

## Slide 14
Основные виды ТСР
Укладки
Устройства для позиционирования в позе лежа:
подковообразные подушки,
различные системы для укладок
Системы для сидения
опоры для сидения,
кресла-коляски комнатные,
кресла-коляски прогулочные активного типа
прогулочные коляски-трости
Системы для стояния
опоры для стояния,
вертикализаторы
Стереотип ходьбы
Системы для формирования стереотипа ходьбы:
ходунки,
динамические вертикализаторы,
тренажеры для ходьбы
Санитарные системы
кресло-стул с санитарным оснащением,
устройства для купания

## Slide 15
Приспособления для позиционирования лежа

## Slide 16
Различные подушки и системы для укладок новорожденных
Сразу после рождения детей с риском развития двигательных нарушений необходимо позиционировать для снижения воздействия патологических рефлексов на позу, при помощи различных подушек, и устройств для позиционирования новорожденных

## Slide 17
Устройства для позиционирования лежа на боку
Данные изделия позволяют:
сформировать правильную позу на боку
способствовать активности в данном положении
препятствовать развитию патологического положения тела

## Slide 18
Устройства для позиционирования лежа на спине
Данные изделия позволяют:
сформировать анатомически правильную и симметричную позу в положении на спине
препятствуют возникновению искривлений позвоночника
препятствуют паталогическому положению ног
препятствуют косому положению таза

## Slide 19
Клин для формирования правильной позы лежа на животе
Данные изделия необходимы для:
формирования упора на предплечья
увеличения выносливости и активности в грудном и шейном отделе позвоночника
тренирует удержание корпуса
используются для активной игры в данном положении

## Slide 20
ТСР для позиционирования сидя

## Slide 21
Опора для сидения
Данные устройства предназначены для использования только в домашних условиях!
помогает удерживать правильную позу сидя
срок назначения данного рода изделий с 6 месячного возраста

## Slide 22
Кресло-коляска комнатная
Данные изделия отвечают всем современным требованиям предъявляемым к ТСР:
для формирования правильной позы сидя
возможность индивидуальной настройки по антропометрическим данным ребенка
возможность формирования позы отдыха
изделия данного типа активно используются для занятий в школе, с логопедом, для кормления

## Slide 23
Функциональное кресло
Современное многофункциональное техническое средство:
формируется и изготавливается по индивидуальному заказу
учитывает все особенности развития и антроментрические данные пользователя
нахождение в кресле максимально комфортное и правильное
использование простое удобное и легкое в перемещении

## Slide 24
Прогулочные модульные коляски
Данный тип изделий позволяет сформировать правильную позу сидя во время длительных прогулок.
обладают достаточным набором аксессуаров и поддержек для организации положения
оснащаются складной рамой, что позволяет перевозить данные типы колясок в багажнике легкового автомобиля
обязательны к использованию при продолжительных прогулках

## Slide 25
Коляски трости
Данный тип изделий предназначен для перемещения на короткие расстояния! Не позволяет за счет мягкого сидения и спинки использовать коляску при длительном удержании позы сидя.
Но при этом:
являются складными и малогабаритными
разрешены для использования в авиа и железнодорожном транспорте
легкие

## Slide 26
Коляски активного типа
Данный вид изделий используется для активных, самостоятельных перемещений ребенка.
способствует коммуникации со сверстниками и взрослыми
изготавливаются индивидуально на основании физиологических особенностей ребенка
могут быть оснащены всеми необходимыми поддержками аксессуарами
складные модели удобно транспортировать

## Slide 27
ТСР для позиционирования стоя

## Slide 28
Опора для стояния
Функционально устаревшие изделие:
отсутствует необходимое количество настроек
нет необходимых поддержек
не позволяет сформировать правильную позу стоя
не возможно организовать позу наклона вперед или назад что отрицательно влияет на мышечный тонус

## Slide 29
*Заднеопорный вертикализатор
Современное многофункциональное изделие для позиционирования в позе стоя с опорой на заднюю поверхность туловища.
рекомендован детям с плохим контролем головы и туловища
рекомендован детям с контрактурами в коленных и тазобедренных суставах
*Зарегистрировано в РФ как «Опора для стояния»

## Slide 30
*Переднеопорный вертикализатор
Современное многофункциональное изделие для позиционирования в позе стоя с опорой на переднюю поверхность туловища
рекомендован детям с хорошим контролем головы и туловища
позволяет использовать его во время занятий со специалистами по физическому развитию
*зарегистрировано в РФ как «Опора для стояния»

## Slide 31
Динамический вертикализатор
Изделия для позиционирования в позе стоя с опорой на переднюю поверхность туловища
данный тип изделия рекомендован детям с хорошим контролем головы и туловища
способствует повышению активности ребенка
позволяет самостоятельно перемещаться ребенку в пределах помещения

## Slide 32
Вертикализатор с функцией
«сел-встал»
Изделия для позиционирования в позе стоя с опорой на заднюю поверхность туловища
данный тип изделия рекомендован детям с хорошим контролем головы и туловища
рекомендован к использованию при отсутствии контрактур в коленных и тазобедренных суставах и отсутствии спастики

## Slide 33
Системы для формирования стереотипа ходьбы

## Slide 34
Тренажер для ходьбы «ЭкзоБот»
Изделие включившее в себя лучшие характеристики!
позволяет пользователю без помощи третьих лиц свободно перемещаться по любой ровной поверхности будь то квартира или улица
комплектуется необходимым набором аксессуаров для конкретного пользователя
изготавливается индивидуально, но имеет 3 типоразмера
каждое изделие обладает достаточным запасом срока эксплуатации
растет вместе с пользователем

## Slide 35
Аппарат RGO
Данный тип ТСР относится к ортопедическим изделиям
изготавливается по индивидуальным параметрам
оснащается системой шарниров и устройством стимулирующем реципрокное движение в нижних конечностях
Минусы:
имеет короткий срок эксплуатации от 6 мес. до 1 года
использование данного аппарата без помощи третьего лица или дополнительного ТСР (ходунков) не возможно
снижает активность

## Slide 36
Динамический параподиум
Также как и аппарат является ортопедическим изделием
имеет несколько типоразмеров
способствует удержанию вертикального положения
способствует мобильности пользователя с возможностью перемещения в пределах помещения

## Slide 37
Ходунки
Существуют переднеопорные и заднеопорные разновидности ходунков, а также различные размерные ряды:
обеспечивает мобильность пользователя
очень прост в эксплуатации
комплектуется различными вариантами поддержек в зависимости от функциональных возможностей пользователя

## Slide 38
Экзоскелет
Высокотехнологичное ТСР, не доступное обывателю
оснащено электроприводами в области проекции суставов, компьютером управления и требует индивидуальных настроек системы
для эксплуатации изделия требуются либо дополнительное ТСР (ходунки, костыли) либо помощь третьего лица

## Slide 39
Системы для
санитарных мероприятий

## Slide 40
Кресло-стулья с санитарным оснащением
Данный тип изделий предназначены для правильного позиционирования во время санитарно-гигиенических мероприятий.
Как правило имеют несколько типоразмеров и оснащаются набором достаточных поддержек для формирования правильной позы

## Slide 41
Устройства для купания
Данные изделия предназначены для удобства принятия ванны
имеют несколько типоразмеров и вариантов исполнения
оснащены ремнями-фиксаторами и часто подголовниками

## Slide 42
Место заботы Мск
Москва, Одесская 22, корпус 5
+7(495)215-51-99
Часы работы: ежедневно с 10:00 до 20:00
Остались вопросы?
Место заботы СПб
Санкт-Петербург, Кременчугская 13, корпус 1
+7(991)108-48-04
info@care-place.ru
Часы работы: ежедневно с 10:00 до 19:00
Место заботы Волгоград
СКОРО ОТКРЫТИЕ!